Инструкция по монтажу и эксплуатации

Душевая кабина 8410, 8410S, 8411, 8411S.

Содержание:

Схема подготовки коммуникаций

Общая схема сборки модели 8410, 8410S, 8411, 8411S.

Этапы установки

Схемы трубопровода

Схемы электропроводки

Руководство по эксплуатации пульта управления

Эксплуатация душевых устройств

Повседневный уход

Устранение неисправностей

Технические характеристики Функции

Габаритные размеры, мм1200*850*2080

Номинальное напряжение, В 220

Номинальная частота, Гц 50

1 Верхний, тропический душ

2 Ручной съемный душ

3 Гидромассажные форсунки

4 FM-радио

5 Вентилятор

6 Внутренняя подсветка

7 Озонатор.

8 Кнопка экстренного вызова.

Меры предосторожности:

1. Установка гидромассажной кабины должна производиться

квалифицированным специалистом сервисной службы.

2. Используемое электрическое напряжение  220V±10%.

3. Используемое давление воды 2.5-4,5 BAR.

4. Для подключения кабин с паром к электрической сети необходимо

провести отдельный кабель сечением не менее чем 3х2,5 мм2   и

отдельный выключатель. Мощность парогенератора 3 Квт.

5. По окончании использования кабины необходимо поставить

выключатель в положение «выкл.».

6. После использования кабины необходимо

перекрыть подачу холодной и горячей воды к кабине.

7. Температура горячей воды, подаваемой к кабине,

не должна превышать 60°С.

8. Уровень канализации не должен превышать 50 мм от пола

до центра канализационной трубы.

9. Максимальная нагрузка на поддон 150 кг.

10. Необходима установка фильтров тонкой очистки воды(со степенью очистки 100 микрон).

Схема подготовки коммуникаций

(Установочный лист)

Все размеры указанны в миллиметрах

Выводы х/г водопровода  диаметр ½ дюйма с внутренней резьбой (мама)

Вывод канализации  50 мм от уровня чистового пола до центра трубы

Розетка телефонная 200 мм от уровня пола и 300 мм от стены (угла)

Электророзетка с обязательным заземлением. 1300мм от уровня пола и

100мм от стены (угла)

Примечание

Если нет возможности выполнить условие установочного листа по выходу канализации, необходимо смонтировать монолитный подиум. ( на необходимую высоту чтобы выход канализации соответствовал размеру по установочному листу)

Внимание! Подиум необходимо облицевать керамической плиткой, для дальнейшего сервисного обслуживания кабины.

Общая схема сборки модели 8410, 8410S, 8411, 8411S.

Этапы установки

Этап 1. Установка  поддона

Установите панель с поддоном

на подходящее место и отрегулируйте ее положение с помощью винтов на ножках.

С помощью уровня отрегулируйте положение поддона, он должен находиться строго горизонтально, после

этого затяните гайки на винтах.

Этап 2. Установка задних и боковых стеновых панелей

Установите заднюю панель,

предварительно нанеся герметик

на поддон в месте соединения

с задней панелью. Совместив

крепежные отверстия, закрепите

их между собой винтами М6х20.

Внимание!

Не затягивайте винты до упора.

Это позволит регулировать

их положение в ходе дальнейшей

установки. Затяните винты только

по окончании полной установки кабины.

Этап 3. Сборка каркаса стеклянных панелей

Соедините верхнюю и нижнюю направляющие с правой и левой стеклянными панелями с помощью шурупов, саморезов таким образом, чтобы они образовали каркас-рамку.

Этап 4. Установка каркаса стеклянных панелей

Установите каркас со стеклянными панелями на поддон, совместите крепежные отверстия на задней и боковых стеновых панелях и сторонах каркаса. Соедините каркас со стеклянными панелями и заднюю панель с помощью шурупов. Затем навесьте на каркас и отрегулируйте ход раздвижной стеклянной двери.

Этап 5. Установка потолочной панели

Совместите крепежные отверстия

на задней и потолочной панели,

соедините их с помощью винтов

саморезов, закрепите потолочную

панель на каркасе.

Вставьте уплотнители.

Этап 6. Соединение труб и электрических проводов

В соответствии с указателями на трубах и проводах соедините их,

подключите к трубам водоснабжения, установите трубку парогенератора.

Внимание! Перед подключением к кабине водоснабжения следует проверить давления воды в трубах, оно не должно превышать 4,5 атмосфер в каждой, при необходимости установить редуктора давления. Фитинги труб в местах соединения должны быть снабжены

уплотняющими прокладками, гайки следует затягивать плотно.

При соединении электрических проводов необходимо также учитывать направление соединения, правильно выбирать соединяемые провода.

После соединения в соединительных блоках автоматически срабатывает замок, фиксирующий контакт.

Этап 7. Функциональная проверка и герметизация

Следуя инструкции по эксплуатации, проверьте все  функции кабины. После этого, переместите кабину на место установки. При помощи душа проверьте герметичность швов. При необходимости нанесите дополнительное количество герметика по швам соединения.

Схема трубопровода, электрическая схема

Руководство по эксплуатации пульта управления

POWER – сеть

Кнопка входящего вызова телефона

0. Боковой свет

1. Громкость радио/CD

2. Кнопка поиска радиостанций

3. Санитарная обработка кабины

4. Кнопка выбора включения радио или CD

5. Кнопка установки температуры и времени для парогенератора

6. Кнопка автоматической настройки радио и выбора каналов

7. Кнопка включения вентилятора

8. Верхний свет

9. Кнопка подачи сигнала тревоги

Сервисные функции:

1. Чтобы «включить кабину, нажмите кнопку  POWER

при этом автоматически  загорится  верхний

свет, а на индикаторе отразится

соответствующий символ и температура внутри

кабины.

2. К блоку управления кабины через имеющиеся

разъемы  можно подключить внешний

СD - проигрыватель или  воспользоваться

встроенным радио. Радио воспроизводит

частоты в диапазоне 87-108 МГц и регулируется

с шагом 0.1 МГц. Понравившиеся радиостанции

можно запомнить, нажав кнопку

3 (до 16 радиостанций)

3. Кабина оснащена громкой связью для телефона. Сигнал звонящего телефона будет слышен через динамик, при этом радио перестает работать. Чтобы ответить на звонок, нажмите кнопку         .  По завершении разговора снова нажмите кнопку        , радио включится автоматически.

4. В кабине предусмотрена санитарная обработка. Для этого сначала выключите кабину, нажав кнопку POWER  , а потом включите озонатор воздуха (кнопка 3)

5. В случае недомогания (или других причин) нажмите кнопку 9. при этом будет слышен громкий звуковой сигнал.

6. Система способна автоматически сигнализировать о возникших неполадках (при поломке датчика температуры на индикаторе будет гореть символ  «Е0»,  при  других  неполадках  подается  длинный звуковой сигнал)

Эксплуатация душевых устройств

Использование крана

Поднимите ручку крана смесителя

холодной и горячей воды вверх.

Поворот ручки крана по часовой

стрелке открывает горячую воду,

против часовой - холодную.

Регулируя положение ручки можно задать необходимую температуру воды. При открытом 
кране смесителя холодной и горячей воды,

поверните переключатель душевых

устройств (верхнего душа, съемного

душа и т.д.) И выберите необходимое

в данный момент положения.

Использование съемного душа

Держатель съемного душа располагается

на специальной подставке или на штанге,

высоту, которой можно регулировать.

Подставка держателя съемного душа может

поворачиваться, при необходимости, 
отрегулируйте ее положение.

Кроме этого, душ можно снять с подставки. 
Вращая регулятор лейки душа, 
можно выбрать один из трех режимов 
распыления воды.

Повседневный уход

Чистка кабины

Для очистки поверхностей используйте обычные жидкие моющие средства и мягкую ткань. Запрещено пользоваться моющими средствами, содержащими ацетон, аммиак, органические растворители а также неорганические  (шелочи, кислоты). Не пользуйтесь дезинфицирующими средствами, содержащими формальдегид.

Для полировки стекол необходимо использовать специальные средства. Пятна на поверхности кабины можно удалить при помощи ткани с небольшим количеством зубной пасты или питьевой соды.

Уход за деталями с металлическим покрытием

Слегка протрите металлические части мягкой х/б тканью, вытрите насухо. Ни в коем случае не используйте жесткую ткань.

Панели и дверь из стекла следует протирать мягкой тканью, смоченной в моющем средстве. Острые предметы для чистки использовать нельзя.

Следите за чистотой поддона, избегайте засорения слива воды.

Устранение неисправностей

| Неисправность: | Причина: | Способ устранения: |
| --- | --- | --- |
| 1 Отсутствует питание | Вилка не вставлена в розетку. Не включен защитный выключатель. | Вставьте вилку в розетку Найдите и устраните короткое замыкание, снова подсоедините защитный выключатель. |
| 2 Не работает пульт управления | Вилка не вставлена в розетку. Повреждена электропроводка | Вставьте вилку в розетку Обратитесь в сервисный центр |
| 3. Из тропического душа не течет вода | Душ засорился | Прочистите душ |
| 4 Недостаточный напор воды из душа | Душевая лейка или трубопровод засорились Недостаточное давление воды | Прочистите или замените Дождитесь пока давление воды увеличится. |
| 5 Утечка воды | Некачественная уплотняющая прокладка Нарушено соединение труб | Замените Восстановите |
| 6 Отсутствует освещение | Перегорели светодиодные лампы Повреждена электропроводка | Замените Соедините провода, или вызовите мастера. |