Инструкция по установке и эксплуатации TS-0515III/TS-0515IV

Содержание

I.Важно …………………………………………………………………………………………………………………3

II.Инструменты, необходимые при установке ………………………………………………………………………3

III.Соответствие стандарту ……………………………………………………………………………………………3

IV. Конструкция ……………………………………………………………………………………………………….4

V. Установка……………………………………………………………………………………………………………6

- Поддон …………………………………………………………………………………………………………6

- Неподвижная стеклянная дверь………………………………………………………………………………7

- Подвижная дверь……………………………………………………………………………………………...10

- Проверка и регулировка………………………………………………………………………………………11

- Нанесение герметика…………………………………………………………………………………………11

Меры предосторожности……………………………………………………………………………………………...12

Перед использованием продукта внимательно прочтите и сохраните данную Инструкцию.

Благодарим Вас за приобретение паровой кабины Appollo.  Массажная ванна Appollo  объединяет в себе функции гидромассажа,  подсветки, аудио, практичность и удобство кабины дарит Вам удовольствие и комфорт.

Перед использованием паровой кабины Appollo, внимательно прочтите данную Инструкцию по установке и эксплуатации и сохраните ее.

Чтобы идти в ногу со временем, Appollo прикладывает усилия и постоянно занимается разработками для улучшения качества своей продукции. Почти каждый день появляющиеся новинки вытесняют с рынка устаревшие модели товаров. Поэтому могут быть некоторые различия между данными здесь инструкциями и купленной Вами моделью, о чем дополнительно не сообщается.

Важно

- Перед использованием паровой кабины Appollo, внимательно прочтите данную Инструкцию по установке и эксплуатации и сохраните ее.

- Подача электроэнергии в кабину должна осуществляться из отдельного источника электропитания с параметрами 220 V+10 %, 50 Hz  с надежным заземлением. Поперечное сечение основного провода электроснабжения  должно быть не менее 2,5 мм². Избегайте попадания воды на вилку.

- Давление воды должно равняться 0.1-0.4 МПа. Температура подаваемой в кабину горячей воды должна быть ниже 65 ºС. Источник воды должен иметь отдельный вентиль перекрытия потока.

- Установку кабины должны осуществлять квалифицированные специалисты, следуя указаниям данной инструкции. Подключение к источнику электропитания должно  осуществляться квалифицированным электриком.

- Принимая ванну, убедитесь, что защитный экран дренажа поднят, это защитит массажные форсунки от повреждений.

- Чтобы не поскользнуться и не упасть, будьте внимательны.

- Никогда не позволяйте детям, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями пользоваться ванной без присмотра.

- Никогда не оставляйте зажженных сигарет возле ванны и не бросайте в нее пепел, иначе можно повредить конструкцию и вызвать пожар.

- После окончания эксплуатации, всегда отключайте ванну от источников подачи электричества и воды.

- Уход за ванной следует осуществлять только после ее отключения от источника питания.

- Раз в полгода квалифицированный электрик должен осуществлять проверку  электроблока на предмет защиты от утечки электроэнергии и нормального функционирования протектора.

- После распаковки следует поместить стеклянные панели вертикально к стене. При горизонтальном положении панели могут легко разбиться. Будьте осторожны с углами панелей.

- Входя в кабину, будьте осторожны, не кладите пальцы в зазоры двери, а также нагибайтесь, чтобы не удариться головой о панель.

- Если во время использования паровой кабины вы ощущаете дискомфорт, нажмите на кнопку POWER, выключите изделие из сети, прекратите пользование.

- Перед тем как нажать на кнопку ПАР, убедитесь, что в изделие поступает холодная вода, иначе парогенератор будет поврежден.

- Избегайте  соприкосновения с выходным отверстием парогенератора.

I.Важно

|  | Электромонтаж данного изделия должен производиться строго в соответствии с данной Инструкцией квалифицированными специалистами. В противном случае некорректная сборка кабины может привести к повреждениям изделия и травмам. |
| --- | --- |
|  | Распаковав коробку, проверьте наличие всех деталей. Следует временно установить стеклянные панели в вертикальном положении, прислонив к стене. Горизонтальное положение стеклянных панелей может привести к их повреждениям. Будьте внимательны, обращаясь с углами стекол. |
|  | Стеклянные панели вертикально кладут 2 человека. |
|  | Никогда сильно не стучите по стеклянным панелям. |

II. Инструменты, необходимые при установке

III. Соответствие стандарту

Q/(GZ)ABJK2 (душевая кабина)

IV. Конструкция

- TS-0515III/TS-0515IV (стандартная сборка)

| № | Деталь | Кол-во | № | Деталь | Кол-во | № | Деталь | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Крышка для профиля №124 | 2 | 11. | Подвижная дверь | 1 | 21. | Декоративная шляпка для зеркала | 6 |
| 2. | Левая крышка для рельса №43 | 1 | 12. | Ручка дверная № 18В | 1 комплект | 22. | Уплотнитель для держателя | 6 |
| 3. | Верхний и нижний рельсы | По 1 | 13. | Профиль №125 и штифт | 1 комплект | 23. | Шляпка для профиля №1 | 4 |
| 4. | Профиль №124 и штифт | 1 комплект | 14. | Поддон | 1 | 24. | Винт ST4x50 | 8 |
| 5. | Неподвижная дверь | 1 | 15. | Правая крышка для рельса №44 | 1 | 25. | Винт ST4x30 | 8 |
| 6. | Левая крышка для рельса №43 | 1 | 16. | Крышка В для профиля №126 | 1 | 26. | Винт ST4x20 | 4 |
| 7. | Правая крышка для рельса №43 | 1 | 17. | Сливной шланг | 1 | 27. | Винт ST4x16 | 2 |
| 8. | Роллер | 2 комплекта | 18. | Щиток | 8 | 28. | Винт ST4x8 | 6 |
| 9. | Крышка А для профиля №126 | 1 | 19. | Большая шайба Ø4 | 8 | 29. | Ограничивающий болт в сборе | 2 комплекта |
| 10. | Профиль №126 | 1 | 20. | Шляпка для винта | 8 | 30. | Скоба | 2 комплекта |

- TS-0515III/TS-0515IV (обратная сборка)

| № | Деталь | Кол-во | № | Деталь | Кол-во | № | Деталь | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Крышка для профиля №124 | 2 | 11. | Подвижная дверь | 1 | 21. | Декоративная шляпка для зеркала | 6 |
| 2. | Левая крышка для рельса №43 | 1 | 12. | Ручка дверная № 18В | 1 комплект | 22. | Уплотнитель для держателя | 6 |
| 3. | Верхний и нижний рельсы | По 1 | 13. | Профиль №125 и штифт | 1 комплект | 23. | Шляпка для профиля №1 | 4 |
| 4. | Профиль №124 и штифт | 1 комплект | 14. | Поддон | 1 | 24. | Винт ST4x50 | 8 |
| 5. | Неподвижная дверь | 1 | 15. | Правая крышка для рельса №44 | 1 | 25. | Винт ST4x30 | 8 |
| 6. | Левая крышка для рельса №43 | 1 | 16. | Крышка В для профиля №126 | 1 | 26. | Винт ST4x20 | 4 |
| 7. | Правая крышка для рельса №43 | 1 | 17. | Сливной шланг | 1 | 27. | Винт ST4x16 | 2 |
| 8. | Роллер | 2 комплекта | 18. | Щиток | 8 | 28. | Винт ST4x8 | 6 |
| 9. | Крышка А для профиля №126 | 1 | 19. | Большая шайба Ø4 | 8 | 29. | Ограничивающий болт в сборе | 2 комплекта |
| 10. | Профиль №126 | 1 | 20. | Шляпка для винта | 8 | 30. | Скоба | 2 комплекта |

Габариты: TS-0515III: 945x945x2020mm; TS-0515IV: 1050x1050x2020mm

V.Установка

Примечание: Внутренний диаметр отверстия канализации не должен быть меньше внешнего диаметра сливного шланга.

2.Установка неподвижной двери

3.Установка подвижной двери

4.Проверка и регулировка

5.Нанесение герметика

Меры предосторожности

| Не позволяйте детям или людям с ограниченными возможностями пользоваться устройством без присмотра. | Никогда не взбирайтесь на крышу кабины и не вешайте тяжелые предметы. | Во избежание повреждения кабины избегайте ударов твердыми предметами. |
| --- | --- | --- |
| Во избежание пожара или повреждения никогда не оставляйте непогашенную сигарету вблизи от поддона, избегайте попадания пепла от сигареты на поверхность изделия. | Будьте осторожны, не споткнитесь – поддон выше пола. | Не кладите руки в зазор между дверью и кабиной. |
| Обычно на поверхности присутствует мыльная пена, будьте осторожны, не поскользнитесь. | Обеспечивайте достаточное проветривание изделия после каждого использования во избежание возникновения неприятных запахов и плесени. | Для очистки используйте нейтральные средства и мягкую ткань. Никогда не используйте кислотосодержащие средства, спирт, аммиак и т.п. |
| Для удаления накипи используйте зубную пасту и мягкую ткань. | Если герметик отошел, возможна протечка воды. Нанесите герметик заново. | Следите за чистотой изделия во избежание засорения сливного отверстия волосами, грязью и т.п. |