Инструкция по сборке и эксплуатации душевых кабин ATLANTIS AKL1318

Габаритные размеры AKL1318 –1500х1500х2200мм

Уважаемые покупатели!

Выражаем благодарность за то, что вы отдали предпочтение нашему душевому оборудованию, которое отвечает всем санитарным требованиям. Перед началом использования, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Меры предосторожности:

- Установка и отладка работы душевой кабины должна производиться    квалифицированными специалистами-сборщиками.

- Электрическое напряжение  должно соответствовать Госстандарту безопасности и подаваться на кабину отдельным кабелем, напряжение и его частота должны соответствовать тому, на которое рассчитана данная душевая кабина; также должно быть установлено устройство защитного отключения (УЗО) с током утечки 0,03А. (Примечание: выходное напряжение в данной душевой кабине 12 Вольт).

- Во время использования запрещается трогать подключенные провода и демонтировать или разбирать пульт управления. Иначе мы не несем ответственность за любые возникшие неполадки и удары током, вызванные упомянутыми причинами.

- Избегайте воздействия органических растворителей (ацетона, нашатырного спирта, бензина и других сильных кислотосодержащих химических веществ)  на душевую кабину, так как это может привести к разрушению поверхности душевой кабины и электролитических компонентов.

СХЕМА ПОДГОТОВКИ КОММУНИКАЦИЙ ДЛЯ ДУШЕВОГО БОКСА МОДЕЛИ AKL1318

Вывод водопровода 1/2˝
 Вывод канализации Ø 50 мм
  Розетка телефона 
 220 V

Для кабин с гидромассажем в ванной,  необходима дополнительная электророзетка в углу,  на высоте не более 40 см от уровня пола.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ДУШЕВЫХ КАБИН Т-1155

Крыша

радио

вентиляция

верхний свет

боковой свет

тропический душ

смеситель с пятирежимным  переключателем

душевая лейка на гибком шланге

6 форсунок массажа спины

полочка для косметических средств

дозатор для жидкого мыла

подголовник

гусак для наполнения ванны

задние стенки зеркальные

глубокий поддон 58см

| Предупреждение: | 1. Перед использованием внимательно прочтите данное руководство. 2.Дети должны пользоваться паровой ванной только под присмотром родителей. 3. Лицам, находящиеся в алкогольном опьянении, а также люди, страдающие от астмы, повышенного давления и болезней сердца, запрещается пользоваться паровой ванной. 4. Если во время принятия душа Вы почувствовали недомогание, пожалуйста, нажмите на аварийную кнопку (переключатель мощности). |
| --- | --- |

Технические характеристики

| Номинальное напряжение | Номинальная частота | Номинальная мощность | сетевое напряжение |
| --- | --- | --- | --- |
| 220 В | 50 Гц | 0,5-1,5 КВт | 12 В |

| Давление воды (при подаче) | Давление воды (при работе) | Напор воды | Диаметр отверстия водопроводной трубы |
| --- | --- | --- | --- |
| Mpa | Mpa | л/мин | Холодная и горячая вода | Слив |
| 0,1 ≤ 0,4 | 0,1 ~ 0,4 | 8 ~ 12 | ½ ′′ | 11/2 |

Для кабин оборудованных паровой баней и гидромассажем в ванной номинальная мощность составит 3,8 КВт

Этапы установки

Чтобы помочь Вам правильно, быстро и безопасно установить кабину, мы разделили процесс установки на несколько этапов. Следуйте им, и Вы достигнете желаемого результата.

Этап 1. Выравнивание поддона (донного резервуара).

Установите поддон на подходящее место и отрегулируйте положение с помощью винтов с пластиковыми ножками. С помощью уровня проверьте горизонтальность поддона, после чего затяните гайки на винтах.

Внимание!

Следует проверить горизонтальность и вертикальность поверхностей панели.

Этап 2. Сборка переднего каркаса стеклянных панелей.

Соедините верхнюю и нижнюю направляющие с правым и левым боковыми направляющими с помощью шурупов-саморезов, чтобы они образовали каркас-рамку. Наденьте силиконовый уплотнитель на неподвижные передние стекла. Вставьте стекла в боковые профили. Вставьте центральные профили и закрепите их саморезами.

Внимание!

Дверки устанавливаются на кабину после установки крыши.

a1 - верхняя дуга;

а2 – нижняя дуга;

b1 –(левый) боковой профиль;

b2 –(правый) боковой профиль;

c1 – неподвижное стекло;

c2 – неподвижное стекло;

d1 – центральный (левый) профиль;

d2 - центральный (правый) профиль;

e1 – дверка правая;

e2 – дверка левая

Этап 3. Установка задних стеновых панелей.

Установите на поддон (А) задние стеновые панели (С1 и С2) и центральную гидромассажную стойку (Е) совместив крепежные отверстия. Закрепите их между собой саморезами. К поддону стеновые панели закрепите винтами.

Внимание!

Не затягивайте винты до упора. Это позволит регулировать их положение в ходе дальнейшей установки. Затяните винты только по окончании полной установки кабины.

Этап 4. Установка каркаса стеклянных панелей.

Установите каркас со стеклянными панелями на поддон, совместите крепежные отверстия задней и боковых сторон каркаса. Соедините каркас со стеклянными панелями с задней стеновой панелью с помощью шурупов.

Этап 5. Установка потолочной панели.

Совместите крепежные отверстия на задней и потолочной панели, соедините их с помощью винтов, закрепите потолочную панель с каркасом-рамкой.

Затем навесьте на каркас стеклянные двери с роликами и отрегулируйте ход раздвижной стеклянной двери.

Этап 6. Соединение труб и электрических проводов.

Следуя указаниям на трубах и проводах, соедините их  нужным образом, подключите к трубам водоснабжения, установите трубку паропровода.

Внимание! Фитинги труб в местах соединения должны быть снабжены уплотняющими прокладками, гайки следует затягивать плотно. При соединении электрических проводов нужно не только следовать указаниям на соединительных блоках, но и учитывать направление соединения, правильно выбирать соединяемые провода. После соединения в соединительных блоках автоматически срабатывает замок, фиксирующий контакт.

Этап 8. Функциональная проверка и герметизация.

Нанесите герметик на все швы душевого бокса с внутренней стороны. Следуя инструкции по эксплуатации, шаг за шагом  проверьте все  функции кабины. Если все в норме, переместите кабину на место ее использования. Затем пролейте из душевой лейки в местах соединения. При необходимости нанесите герметик еще раз по швам соединения ее использования.

Руководство по эксплуатации пульта управления.

Перед началом использования убедитесь, что переключатель мощности и клапан, перекрывающий воду, открыты.

После проверки Вы можете открыть воду.

После принятия душа убедитесь, что питание и вода отключены, после этого поверните переключатель мощности в положение «отключено».

Запрещено включать парогенератор и душ одновременно.

Пульт управления

Пульт может немного отличаться от пульта в инструкции.

1.        Кнопка включение/выключение питания.

2.        Кнопка включение/выключение освещения.

3.        Кнопка включение/выключение вентилятора.

4.       Кнопка включение/выключение радио.

5. Vol+    Увеличение громкости.

6. Vol-     Уменьшение громкости.

7. TUN+   Выбор радиостанции.

8. TUN-    Выбор радиостанции.

Сервисные функции:

- Включите питание душевой кабины.

- При включении питания на панели появляется красная точка готовности пульта  к работе. Нажмите кнопку .

- Для прослушивания встроенного радио нажмите кнопку . Воспроизводятся частоты в диапазоне 87-108 МГц и регулируется с шагом 0.1 МГц. Громкость сигнала можно регулировать с помощью клавиш (Vol+ и Vol-), выбрать нужную радиостанцию кнопками  (TUN+ и TUN-). Для выключения радио повторно нажмите кнопку .

- При нажатии кнопки  включаются все лампочки.

- При нажатии кнопки , включится вытяжной вентилятор.

- Функция «Автоблокиратор» включается через 30 сек. после нажатия любой кнопки. Чтобы разблокировать пульт управления необходимо удерживать 2-3 сек. кнопку.

Повседневный уход.

- Для повседневной чистки кабины используйте обычные жидкие моющие средства, которые не содержат ацетон и аммиак, и мягкую ткань для мытья и протирки. Если на поверхности кабины остались следы от клея, смочите мягкую ткань в небольшом количестве бензина и аккуратно протрите это место.

- Для полировки и наведения блеска можно пользоваться специально предназначенными для этого средствами. Если поверхность кабины стала пятнистой, нанесите зубную пасту на мягкую ткань и протрите ее.

- Осадок и налет, остающиеся от воды, с поверхности кабины лучше удалить, смочив мягкую ткань в слегка подогретом лимонном соке или уксусе.

- Неглубокие царапины и следы лап животных можно удалить, отшлифовав поверхность наждачной бумагой №2000, смоченной в воде, а затем отполировав ее с помощью зубной пасты и мягкой ткани.

- При обнаружении волос, намотанных на сливное отверстие, удалите их немедленно.

- Нет необходимости часто протирать позолоченные и хромированные детали (запрещается наносить на них растворитель). Предупреждение: кислота, содержащаяся в силиконовом геле, может разрушить поверхность деталей с гальваническим покрытием.

- Запрещается пользоваться жесткими приспособлениями  и моющими средствами, содержащими растворитель.

- Запрещается стучать или царапать поверхность различными предметами и ножом.

- Для продления срока работы прибора каждый раз после принятия душа сливайте воду из парогенератора.

- Рекомендуется проводить дезинфекцию ванны после каждого третьего – четвертого использования.

- Периодически проверяйте провода, выключатель и контактор на предмет порчи грызунами, насекомыми или муравьями.

- Периодически проверяйте исправность и целостность водопроводных труб, а также  канализационных труб.

- Запрещается хранение и транспортировка изделий штабелями (избегать сильного сжатия). При транспортировке запрещается бросать и резко передвигать изделия. Запрещается хранение на сыром, неотапливаемом складе, которое может привести к коррозии изделий.

- Запрещается хранение совместно с метаном, формальдегидом и другими органическими растворителями.

- При транспортировке избегайте постороннего сдавливания, ударов и вибрации.

- Если Вы в течение долгого времени не пользуетесь душевой кабиной, пожалуйста, держите ее в сухом, проветриваемом помещении без воздействия коррозийного газа. Также не забывайте отключать электропитание и подачу воды.

- Не откручивайте и не подкручивайте  гайки, болты в системе освещения, а также не меняйте лампочки самостоятельно.

Устранение неисправностей

| Неисправность: | Причина: | Способ устранения: |
| --- | --- | --- |
| 1. Отсутствует питание | Вилка не вставлена в розетку. Не включен защитный выключатель. Сгорел предохранитель | Вставьте вилку в розетку Найдите и устраните короткое замыкание, заново подсоедините защитный выключатель. Замените предохранитель |
| 2. Не работает пульт управления | Вилка не вставлена в розетку. Повреждена электропроводка | Вставьте вилку в розетку Свяжитесь с компанией- продавцом, ремонт должен производиться специалистом |
| 3. Вода из циркулярного душа не течет | Душ засорился Отсоединена линия управления соленоидным клапаном Не работает соленоидный клапан | Прочистите Проверьте соединение линии управления соленоидным клапаном Проверьте и замените соленоидный клапан |
| 4. Недостаточный напор воды из душа | Головка душа или трубопровод засорились Недостаточное давление воды | Прочистите или замените Дождитесь времени, когда давление воды увеличится. Избегайте пользования душем во время пикового водопотребления |
| 5. Утечка воды | Некачественная уплотняющая прокладка Нарушено соединение труб Повреждена труба Засорился фильтр грубой очистки | Замените Восстановите Замените Прочистите фильтр |
| 6. Отсутствует освещение | Перегорела лампа Разомкнута проводка | Замените Соедините провода, или вызовите мастера. |

Примечание: мы не несем ответственности за любые повреждения и неисправности,  возникшие в результате установки душевой кабины не специалистами. Все права защищены. Завод изготовитель сохраняет за собой право  вносить  изменения без уведомления.